产品规格书

XYT--DAC_SFP+ to SFP+

SFP+ 直连高速线缆 , 1m、3m、5m,7m，10m Reach

产品特点

●支持速率高达10.5Gbps

●数据速率向下兼容1Gbps

●可热插拔SFP 20 PIN脚印

●用于高速差分信号应用的I / O连接器

●改进了可插拔外形（IPF），以提高EMI / EMC性能

●兼容SFP + MSA

●长度（米）：0.5,1,3,5,7,10

● 符合RoHS标准

●电源：+ 3.3V

●外壳工作温度：商业：0°C至+ 70°C

应用

●存储区域网络，网络连接存储和存储服务器中的高容量I / O

●交换式结构I / O，如超高带宽交换机和路由器

●无限带宽 SDR, DDR, QDR

●数据中心布线基础设施

●网络设备之间的高密度连接

●10G以太网数据中心机架内和机架间链路

产品描述

DAC SFP +电缆组件是用于10Gb以太网和10G光纤通道应用的高性能，低成本I / O解决方案。 SFP +铜模块使硬件制造商能够以非常低的成本实现高端口密度，可配置性和使用率，并降低功耗预算。 高速电缆组件满足并超过千兆位以太网和光纤通道行业标准规定的性能和可靠性要求。

建议操作条件

| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贮藏温度 |  | -10 |  | +85 | °C |
| 工作温度 | Tc | 0 |  | 70 | °C |
| 供电电压 | VCC3 | 3.14 | 3.3 | 3.47 | V |
| 功耗 | PD |  |  | 0.02 | W |

注意:

假设设备没有机械负载。 确保没有机械负载力要求电缆和SFP +端子的100 mm内的电缆弯曲半径> 105 mm，并且电缆的其余部分的电缆弯曲半径> 60 mm。 否则，储存温度范围为-20至75°C。

Pin 描述

| PIN | Logic | Symbol | Name/Description | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | VeeT | Tx ground |  |
| 2 | LV-TTL-O | Tx Fault | N/A | 1 |
| 3 | LV-TTL-I | Tx Disable | Transmitter Disable | 2 |
| 4 | LV-TTL-I/O | SDA | Tow Wire Serial Data |  |
| 5 | LV-TTL-I | SCL | Tow Wire Serial Clock |  |
| 6 |  | MOD-DEF0 | Module present, connect to VeeT |  |
| 7 | LV-TTL-I | RS0 | N/A | 1 |
| 8 | LV-TTL-O | LOS | LOS of Signal | 2 |
| 9 | LV-TTL-I | N/A | N/A | 1 |
| 10 |  | VeeR | Rx ground |  |
| 11 |  | VeeR | Rx ground |  |
| 12 | CML-O | RD- | Reciever Data Inverted |  |
| 13 | CML-O | RD+ | Reciever Data Non-Inverted |  |
| 14 |  | VeeR | Rx ground |  |
| 15 |  | VccR | Rx power supply |  |
| 16 |  | VccT | Tx power supply |  |
| 17 |  | VeeT | Tx ground |  |
| 18 | CML-I | TD+ | Transmitter Data Non-Inverted |  |
| 19 | CML-I | TD- | Transmitter Data Inverted |  |
| 20 |  | VeeT | Transmitter Ground |  |

注意:

1.不支持用30K欧姆电阻将SFP+铜拉到VEET的信号

2.无源电缆组件不支持LOS和TXYDIS

产品尺寸：

订购信息

| Part | 描述 |
| --- | --- |
| XYT-DAC_SFP+ 转 SFP+ | SFP+直连高速线缆 (10GSFP+Cu), 1m, 3m,5m,7m,10m AWG:30, 0ºC ~ +70ºC |
| 线缆长度: | 1=1m,3=3m,5=5m,7=7m,10=10m |

重要的提醒

本数据表中提供的性能数据，数据和任何说明性资料均属典型数据，必须在其适用于任何特定订单或合同之前，由公司书面明确确认。 根据公司不断改进的政策，规格可能会改变，恕不另行通知。 在本数据表中公布信息并不意味着不受专利或公司或其他人的保护。 更多细节可从任何公司销售代表获取。